Električni otpor

Oznaka otpora:    R

Mjerna jedinica:   Ω  (om )

Grafička oznaka otpornika:

Rad električne struje

Oznaka: W

Mjerna jedinica: J (đul)

Formula:

Snaga električne struje

Oznaka: P

Mjerna jedinica: W (vat)

Formula:

Ohmov zakon

Serijski spoj trošila

- jakost struje na bilo kojem mjestu je jednaka

I=I1=I2

- napon izvora jednaka je zbroju napona na trošilu

U=U1+U2

- ukupni otpor  serijski spojenih žarulja

R=R1+R2

Paralelni spoj trošila

- jakost struje u glavnom vodu jednak je zbroju  struje u otpornim granama

- napon izvora jednaka je zbroju napona na trošilu    U=U1=U2

- ukupni otpor paralelno spojenih žarulja

Električna struja

- oznaka: I

- mjerna jedinica: A

- mjerni uređaj: ampermetar – serijski

Električni napon

- oznaka: U

- mjerna jedinica: V

- mjerni uređaj: voltmetar – paralelno

Elektromagnetska indukcija

Struja koja se javlja pri magnetskoj indukciji naziva se inducirana struja.

Napon koji se javlja pri magnetskoj indukciji naziva se inducirani napon.

Električna struja periodično mijenja smjer = IZMJENIČNA STRUJA.

Elektromagnetska indukcija je pobuda izmjeničnog napona na krajevima zavojnice koja se nalazi u promjenjivom magnetskom polju.

- oznaka za magnetsku indukciju je: B
- mjerna jedinica: T ( tesla)

# Text boxes

Serija trošila:

R=R1+R2

I=I1+I2

Serija trošila:

I=I1=I2

Paralela trošila:

I=I1+I2

Serija trošila:

U=U1+U2+…

Paralela trošila:

U=U1=U2…

Paralela trošila: